## Slide 2: Nejvýznamější sloučeniny s dvojnými vazbami.
VY_32_INOVACE_12_2_7
Ing. Jan Voříšek

## Slide 3
Alkeny i jejich polymery patří mezi velmi důležité průmyslové látky.
Ethen a propen jsou nejdůležitějšími průmyslovými velkotonážně vyráběnými organickými látkami. (Například v USA se každý rok produkuje cca 25 miliónů tun ethenu, v ČR cca 500 tisíc tun).

## Slide 4
Ethen (ethylen) CH2=CH2 je bezbarvý plyn. Jeho směs se vzduchem je výbušná. Získává se při zpracování ropy nebo zemního plynu.
Z ethenu se vyrábí polyethylen, ethanol, octová kyselina, acetaldehyd, ethylenglykol a celá řada dalších organických látek.
Ethen je nejjednodušší rostlinný hormon, urychlující zrání ovoce, ovlivňuje odbourávání chlorofylu a opadávání listů a květů.

## Slide 5
Následující rovnice naznačují některé důležité výroby z ethenu:
CH2=CH2 + H2O H2SO4 CH3CH2OH
CH2=CH2 O2 CH2-CH2 H2O CH2-CH2
O OH OH
ethylenoxid ethylenglykol
CH2=CH2 + Cl2 500 oC CH2=CH-Cl + HCl
vinylchlorid

## Slide 6
Propen neboli propylen CH3-CH=CH2 se podobně jako ethen získává při zpracování ropy.
Využívá se k syntéze polypropylenu
CH3
n(CH3-CH=CH2) -CH-CH2-n

## Slide 7
Taktéž propen se využívá k řadě chemických syntéz:
CH2=CH-CH3 O2 CH2=CH-COOH
kyselina akrylová
CH2=CH-CH3 O2,NH3 CH2=CH-CN
akrylonitril

## Slide 8
Buten má 4 izomery:
- but-1-en
- cis-but-2-en
- trans-but-2-en
- 2-methylprop-1-en
Poslední slouží jako surovina pro výrobu syntetických leteckých benzínů.

## Slide 9
Velmi významnou oblastí použití alkenů jsou tzv. kaučuky.
Základní složkou přírodního kaučuku je 2-methylbuta-1,3-dien – triviálním názvem izopren.
Kaučuk je v přírodě se vyskytující polymer. Je produkován více než 400 různými rostlinami. Jeho hlavním zdrojem je strom zvaný kaučukovník (Hevea brasiliensis), z něhož se zskává odkapáváním z tenkého řezu v kůře stromu.
Surový kaučuk zvaný latex se sbírá ze stromu v podobě vodné disperze, která se promývá, suší a sráží zahříváním.

## Slide 10
Obr.1: Získávání kaučuku

## Slide 11
Surová sraženina je příliš měkká a lepkavá, proto se musí vytvrzovat zahříváním se sírou postupem zvaným vulkanizace.
Síra vytváří mezi uhlíkovými řetězci tzv. polysulfidové můstky a materiál tuhne a tvrdne, přičemž získává pružnost-elasticitu.
Požadovaná tvrdost se může měnit. Vyrábí se materiál měkký pro automobilové pneumatiky nebo dostatečně tvrdý např. pro kuželkářské koule (ebonit).

## Slide 12
Významnou oblastí použití alkenů jsou také polymery.
Již bylo zmíněno, že z ethenu (ethylenu) získáváme polyethylen, který používáme na obaly, láhve, izolace kabelů, fólie atd.
Z propylenu (CH2=CHCH3) vyrábíme polypropylen na výlisky pro automobily, provazy, koberce atd.
Vinylchlorid (CH2=CHCl) je výchozí surovinou pro polyvinylchlorid PVC na izolace, filmy, roury, podlahové krytiny atd.

## Slide 13
Ze styrenu (CH2=CHC6H5) se vyrábí polystyren na pěnové a lisované výrovky.
Tetrafluorethylen (CF2=CF2) je monomerem pro teflon, ze kterého se vyrábí ventily a ucpávky a hlavně známé povlaky nádobí.
Obr.2: PTFE

## Slide 14
Na následujících obrázcích vidíte ukázky výrobků, kde na začátku výroby stály alkeny. Zkuste určit, které?

## Slide 15
Obr.3: PET

## Slide 16
Obr.4: Polypropylen

## Slide 17
Obr.5: Teflonová pánev

## Slide 18
Obr.6: Polystyren

## Slide 19
Zdroj informací:
McMURRY, John. Organická chemie. Vydání první. Vydalo Vysoké učení technické v Brně – nakl. VUTIUM, Brno, 2007. Počet stran 1260. ISBN 978-80-214-3291-8 (VUT v Brně).
VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. Třetí doplněné vydání. Vydalo SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., Praha, 1996. Počet stran 368. ISBN 80-85937-08-5.
HONZA, Jaroslav, MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 2.díl. Druhé přepracované vydání. Vydalo Nakladatelství Olomouc, 1998. Počet stran 232. ISBN 80-7182-056-3.

## Slide 20
Obr.1: Získávání kaučuku http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Latex_dripping.JPG
Staženo 21.4.2012
Obr.2: Polytetrafluorethylen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PTFE-3D-vdW.png
Staženo 21.4.2012
Obr.3: PET http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mattoni_sport.JPG
Staženo: 21.4.2012, autor: Rur at cs.wikipedia
Obr.4: Polypropylen http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Samonosny_bazen_oval.jpg
Staženo 21.4.2012
Obr.5: Teflonová pánev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pfanne_(Email).jpg
Staženo 21.4.2012
Obr.6: Polystyren
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Waste_-_Polystirene.jpg
Staženo: 21.4.2012, autor: User:Nino Barbieri

## Slide 21: Metodické pokyny
Téma sady: Studium uhlovodíků
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Chemie
Tematický okruh: Organická chemie
Autor: Ing. Jan Voříšek
Rok vytvoření materiálu: 2012
Název materiálu: Nejvýznamější sloučeniny s dvojnými vazbami.
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: Žák vyjmenuje nejdůležitější alkeny a popíše jejich použití.
Klíčová slova: organická chemie, alkeny, použití, teflon, izopren, polyethylen, polypropylen, kaučuk.
Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina: 16 -19 let
Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které aktivizují žáky a umožňují žákům zamyšlení nad jednotlivými body tématu.