## Slide 1: NÁZEV: VY_32_INOVACE_02 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0772 NÁZEV PROJEKTU: Kvalitní a efektivní vzdělávání pro žáky ŠKOLA: Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, Olomouc VYUČUJÍCÍ: Ing. Eva Přikrylová TÉMATICKÁ OBLAST: Polygrafické materiály PŘEDMĚT: Polygrafické materiály ROČNÍK: 1. NÁZEV MATERIÁLU: Zasychání barev TYP DOKUMENTU: Prezentace ANOTACE: Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Prezentace charakterizuje různé způsoby zasychání tiskových barev .

## Slide 3: Zasychání tiskových barev
Zasycháním barev rozumíme proces přeměny barvy z fáze tekuté ve fázi pevnou. Mechanismus schnutí je ovlivněn:
  tiskovou technikou
  potiskovaným materiálem
  rychlostí tisku
  Podle mechanismu schnutí rozlišujeme:
  fyzikální procesy – zapíjení, odpařování
  chemické procesy – oxidace, polymerace, UV záření
  kombinované - oxypolymerace

## Slide 4: Zasychání tiskových barev
Fyzikální procesy – nedochází při nich k chemickým reakcím, ale jen k odstranění rozpouštědla odpařením nebo zapíjením (penetrací) do struktury potiskovaného materiálu (papíru).
Odpařování:
  odpařují se těkavá rozpouštědla (toluen, benzíny)
  flexotiskové a hlubotiskové barvy
  také barvy vodové.
Penetrace:
  barvy obsahující netěkavá rozpouštědla např. minerální oleje
  uplatňuje se hlavně v ofsetovém tisku při tisku na savý papír (noviny)

## Slide 5: Zasychání tiskových barev
Chemické procesy – dochází při nich k chemickým proměnám pojiva a tím ztuhnutí barvy.
Oxidace:
  aktivace vzdušným kyslíkem
  dochází k vysychání rostlinných olejů
  barvy obsahují sušidla na bázi kovů (kobalt, mangan, olovo).
Polymerace:
  chemická reakce, při které dochází k prostorovému zesíťování molekul a ztuhnutí barvy
  uplatňuje se při potisku nesavých povrchů – plech, plast
  používají se chemické látky označené jako katalyzátory pro urychlení zasychání (sušidla)

## Slide 6: Zasychání tiskových barev
UV záření:
  dojde k chemické reakci a vytvrzení – ztuhnutí barvy
  proces je velice rychlý
  lze potiskovat jakékoliv materiály
  nevýhodou je vyšší cena zařízení
Kombinované procesy
Oxypolymerace:
  současný trend ve výrobě ofsetových, knihtiskových také sítotiskových barev.
  lze potiskovat jak materiály savé, tak nesavé
  při potisku savých materiálů dochází současně k penetraci

## Slide 7: Otázky
Otázky:
1) Jaké znáš způsoby zasychání tiskových barev.
2) Charakterizuj jednotlivé způsoby.

## Slide 8: Zdroje
Literatura:
KAPLANOVÁ, M. a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2009. ISBN 978-80-254-4230-2.
Obrázky:
366.jpg [cit. 2013–04–05]. Volně dostupné na < http://www.kiss98.cz/aktuality/vyhrajte-barvy-dulux-366.html >.
barvy1.jpg [cit. 2013–04–05]. Volně dostupné na < http://www.zenyprozeny.cz/art/2866-barvy-nemluvi-a-prece-jsou-slyset/ >.