## Slide 1: NÁZEV: VY_32_INOVACE_02 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0772 NÁZEV PROJEKTU: Kvalitní a efektivní vzdělávání pro žáky ŠKOLA: Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, Olomouc VYUČUJÍCÍ: Ing. Eva Přikrylová TÉMATICKÁ OBLAST: Polygrafické materiály PŘEDMĚT: Polygrafické materiály ROČNÍK: 1. NÁZEV MATERIÁLU: Hlubotiskové válce TYP DOKUMENTU: Prezentace ANOTACE: Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Prezentace žáky seznamuje s principem hlubotisku, popisuje zhotovení hlubotiskového válce a uvádí kovy používané při jeho výrobě. Na závěr jsou uvedeny otázky k opakování.

## Slide 3: Hlubotisk
Hlubotisk je způsob tisku z hloubky - tisknoucí prvky jsou vyhloubeny do povrchu tiskové formy, netisknoucí prvky jsou nad jejich úrovní. Tiskové jamky se vyplní barvou a ta se tlakem přenese na papír.

## Slide 4: Hlubotiskové válce
Tisková forma má podobu válce, který se vyrábí z několika vrstev kovu nanesených na sebe.
  základem tiskové formy je ocelové jádro, které je poniklované tenkou vrstvou niklu (1-2µm).
  na ocelové jádro se galvanicky nanáší vrstva mědi (1-2 mm), do které jsou vyhloubeny jamky – tiskové body. Jamky se zhotovují jedním ze 3 způsobů: elektromechanicky, fotochemicky nebo tepelně pomocí laseru.
  nakonec je na povrch válce galvanicky nanesen tvrdý chrom (4-6µm), který zvýší výdržnost válce při tisku, chrom je hydrofilní a odpuzuje tiskovou barvu z netisknoucích míst.

## Slide 5: Hlubotisk
Výroba hlubotiskového válce je nákladný a drahý proces, proto se hlubotisk využívá pro tisk velkých nákladů (100 000 ks a více) např. kvalitní časopisy, katalogy, tisk cenin – bankovek a známek, a v obalovém průmyslu.

## Slide 6: Otázky
Otázky:
1) Jaký je jejich princip tisku z hloubky.
2) Znázorni princip tisku graficky.
3) popiš postup výroby hlubotiskového válce.

## Slide 7: Zdroje
Literatura:
KAPLANOVÁ, M. a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2009. ISBN 978-80-254-4230-2.
Obrázky:
liniovy.jpg [cit. 2013–10–29]. Volně dostupné na < http://www.stc.cz/images/ >.
hlubotisk.jpg [cit. 2013–10–29]. Volně dostupné na < http://www.sps-ub.cz/projekty/2005/merka1/cd/L1/02/ >.
jm-edu.info [cit. 2013–04–13]. Volně dostupné na < http://www.jm-edu.info/dotazy_web.html >.