## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05 _A_14
Tematická oblast: | Základní pojmy vytápění
Téma: | Sdílení tepla II
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Sdílení tepla vedením
Výpočet velikosti tepelného toku (Q) je závislý na materiálu, rozměrech a povrchové úpravě stěny. Také na povrchových teplotách stěn.
Sdílení tepla II
λ - součinitel tepelného toku [W./mK]
d – tloušťka stěny [m]
S – plocha stěny [m2]
t1, t2 - povrchové teploty stěn [°C]

## Slide 4
Pro materiály ve stavebnictví se běžněji pro vyjádření tepelně izolačních vlastností materiálu uvádí tepelný odpor
Sdílení tepla II
λ - součinitel tepelného toku [W./mK]
d – tloušťka stěny [m]

## Slide 5
Sdílení tepla prouděním je závislé na součiniteli přestupu tepla, ploše a povrchových teplotách stěny a proudícího média.
Sdílení tepla II
α - součinitel přestupu tepla [W./m2K]
S - plocha stěny [m2]
ts - povrchová teplota stěny [°C]
t1 - teplota média [°C]

## Slide 6
Součinitelé prostupu a přestupu tepla jsou uvedeny ve stavebních tabulkách.
Příklad: Vypočtěte tepelný tok z plochého otopného tělesa jehož povrch je 2m2.Jeho povrchová teplota je 80°C. součinitel přestupu tepla je α = 10 [W./m2K] Teplota vzduchu v místnosti = 20°C
Řešení: Q = α . S . (ts - t1) = 10 . 2 . (80 – 20) = 1200W
Sdílení tepla II

## Slide 7
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko