## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05 _A_15
Tematická oblast: | Základní pojmy vytápění
Téma: | Teplonosné látky
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Teplonosné látky nám zajišťují přenos tepla od zdroje do spotřebiště.
Požadavky, které mají teplonosné látky splňovat jsou mnohdy protichůdné.
Požadavky: tepelná kapacita c (Wh/Kg.K), malé pořizovací náklady, chemická stálost včetně neagresivního chování v používaných materiálech.
Druhy – voda, pára, vzduch, olej a nemrznoucí směsi.
Teplonosné látky

## Slide 3
Voda – používá se v závislosti na tlaku jako:
  Teplá voda s pracovní teplotou do 100 °C se využívá jak pro dálkový přenos tak i pro vnitřní otopné soustavy. Teplotní spády bývají 20 °C.
  Horká voda s pracovní teplotou nad 100 °C má využití pro dálkový přenos tepla. U dálkových přenosů jsou teplotní spády větší, např. 120-150 °C / 70°C.
Pára – je rozdělena dle tlaku na:
  Nízkotlaká do 70 kPa využívaná u menších objektů.
Teplonosné látky

## Slide 4
  Vysokotlaká s přetlakem nad 70 kPa, především se využívá pro průmyslové účely a dálkový přenos.
  Podtlaková s tlakem menším než je atmosférický se využívá omezeně u výškových budov.
Vzduch patří k prvním teplonosným médiím. Pro svoji menší tepelnou kapacitu se dnes využívá především pro větrání a pro klimatizaci.
Nemrznoucí směsi se využívají především tam, kde hrozí zamrznutí teplonosné látky. Je to například u rekreačních objektů využívaných pouze občasně.
Teplonosné látky

## Slide 5
Využívají se také pro solární vytápění. Proti použití ve srovnání s vodou je agresivita pro materiály rozvodů a menší tepelná kapacita.
Oleje mohou být minerální nebo syntetické. Využívají se v průmyslu. Mají výhodu vysoké teploty varu 300 °C a nízkou teplotu tuhnutí až 40 °C. Výraznou nevýhodou je jejich krátká životnost a vyšší pořizovací náklady.
Teplonosné látky

## Slide 6
Kontrolní otázky
Jaké jsou druhy teplonosných látek?
Jaké tlaky páry se využívají u výškových budov?
Jaké jsou teplotní spády?
Jaké jsou nevýhody olejů jako teplonosných látek?
Teplonosné látky

## Slide 7
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko