## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_A_18
Tematická oblast: | Základní pojmy vytápění
Téma: | Rozdělení otopných soustav
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Otopné soustavy lze rozdělovat podle různých hledisek
Mezi nejdůležitější hlediska pro konstrukci otopné soustavy patří rozdělení podle teplonosné látky
  Voda – soustavy vodní
  Pára – soustavy parní
  Vzduch – soustavy teplovzdušné
U vodních soustav lze rozdělovat dle teploty vody
  Teplovodní – do 90 °C
  Teplovodní nízkoteplotní - do 60 °C
Rozdělení otopných soustav

## Slide 4
  Horkovodní – nad 110 °C
Především parní soustavy se dělí podle tlaku
  Podtlakové - tlak páry je menší než atmosférický
  Nízkotlaké - tlak páry je max. 0,07 MPa
  Vysokotlaké – tlak páry přesahuje 0,07 Mpa
Způsob oběhu teplonosné látky
  Samotížný – pomocí rozdílné hustoty teplé a chladné vody
  Nucený – pomocí čerpadla
Rozdělení otopných soustav

## Slide 5
Předání tepla do místností
  Především prouděním – klasická otopná tělesa
  Především sáláním – sálavé otopné plochy
Podle počtu trubek v rozvodu
  Jednotrubkové – sériové řazení těles
  Dvoutrubková – tělesa jsou řazena paralerně
Podle propojení s atmosférou
  Otevřené – otevřená expanzní nádoba
  Uzavřené – uzavřená expanzní nádoba
Rozdělení otopných soustav

## Slide 6
Rozdělovat můžeme otopné soustavy i podle provedení potrubí nebo proudění teplonosné látky v ní ( především u vodních soustav)
Rozdělení otopných soustav

## Slide 7
Jaké parametry se uvádí při rozdělení vodních soustav?
Jak rozdělujeme otopné soustavy podle tlaku?
Jak rozdělujeme otopné soustavy podle teploty?
Jak rozdělujeme otopné soustavy podle počtu trubek?
Kontrolní otázky

## Slide 8
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko