## Slide 2: Vlastnosti papíru
Obecné vlastnosti:
  Plošná hmotnost - gramáž - je hmotnost 1m2 papíru udávaná v gramech. Charakteristická vlastnost, podle které se materiály dělí na:
Papír - plošná hmotnost do 150 g/m2
Karton - plošná hmotnost 150-250 g/m2
Lepenka - plošná hmotnost nad 250 g/m2
Běžný papír - 80-90 g/m2

## Slide 3: Vlastnosti papíru
  Obecné vlastnosti:
  Směr výroby – určuje jakým směrem jsou orientována vlákna. Rozlišujeme:
    podélný směr – je rovnoběžný s pohybem papíru v papírenském stroji
    příčný směr – je kolmý na pohyb síta
  Tloušťka papíru – kolmá vzdálenost mezi protilehlými povrchy, měří se tloušťkoměrem v mikrometrech.

## Slide 4: Vlastnosti papíru
  Směr výroby – určuje jakým směrem jsou orientována vlákna.
BB - Široká dráha: vlákna jsou rovnoběžná s krátkou stranou archu.
SB - Úzká dráha: vlákna jsou rovnoběžná s dlouhou stranou archu.

## Slide 5: Vlastnosti papíru
Fyzikální vlastnosti:
  Vlhkost – obsah vody v papíru, udává se v hmotnostních %, pohybuje se mezi 5-10%.
  Stupeň zaklížení – odolnost vůči smáčení vodou, zvyšuje se klížením papíru.
  Rozměrová stálost - je definována jako schopnost papíru neměnit své rozměry v podélném i příčném směru při změnách vlhkosti.

## Slide 6: Vlastnosti papíru
Mechanické vlastnosti:
  Pevnost papíru – je dána pevností jednotlivých vláken a pevností mezivlákenných vazeb.
  Odolnost v přehýbání - je schopnost papíru snášet opakované přehýbání
  Chemické vlastnosti:
  Kyselost a alkalita – vyjadřuje se hodnotou PH, optimální hodnota je pH 6-7.

## Slide 7: Vlastnosti papíru
Optické vlastnosti:
  Bělost – je dána odrazivostí světelného toku, pohybuje se od 50 u novinového papíru, 100 u ofsetového bezdřevého papíru.
  Opacita - neboli neprůsvitnost je vlastnost papíru nepropouštět světelné paprsky. Vyjadřuje se v % zadrženého světla. Dokonale neprůsvitný papír má opacitu 100 %.
  Lesk – schopnost odrážet dopadající světlo, je ovlivněna povrchovou úpravou – natíráním, hlazením.
  Stálost na světle – schopnost neměnit barvu účinkem světla (žloutnutí papíru).

## Slide 8: Rozdělení papíru
  Tiskové papíry se dělí podle různých hledisek:
  a) podle techniky tisku
      knihtiskové
      ofsetové
      hlubotiskové
      b) podle vlákninového složení
      bezdřevé (obsahují převážně buničinu)
      středně jemné (obsahují buničinu a dřevovinu)
      dřevité (obsahují převážně dřevovinu)
      recyklované (ze sběrového papíru)

## Slide 9: Rozdělení papíru
  c) podle stavu povrchu
      nenatírané
      natírané – lehce natírané
      středně natírané
      silně natírané
      jednostranně natírané
      oboustranně natírané
      d) podle použití
      grafické
      obalové
      technické
      speciální

## Slide 10: Otázky
  Uveď alespoň tři vlastnosti papíru a vysvětli je.
  Jak rozdělujeme papíry?

## Slide 11: Zdroje
Literatura:
KAPLANOVÁ, M. a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2009. ISBN 978-80-254-4230-2.
Obrázky:
papir.jpg [cit. 2013–02–26]. Volně dostupné na < http://origami.webz.cz/slovnik.htm >.
draha.jpg [cit. 2013–02–26]. Volně dostupné na < http://www.stepa.cz/tech_data/draha/draha.php >.
jm-edu.info [cit. 2012–11–20]. Volně dostupné na < http://www.jm-edu.info/dotazy_web.html >.